## Slide 1: 测试点分解
深思创芯科技有限公司
武长春
2019-02-14

## Slide 2: 测试点分解
什么是测试点？
IC验证的测试点分解，有别于传统软件测试领域的测试点分解。
对于软件测试人员来说，可以是系统支持的某一个功能点，比如：
支持上位机通过USB接口访问内存，访问地址范围为全部内存空间；分解的结果比较宽泛；
对于IC验证人员来说，测试点必须是一个精确的，无法再继续细分的功能点，分解的结果必须准确、收敛。
比如：支持通过单口memory接口，读写内嵌SRAM，地址覆盖’d0;
支持通过单口memory接口，读写内嵌SRAM，地址覆盖[1:126];
支持通过单口memory接口，读写内嵌SRAM，地址覆盖’d127;

## Slide 3: 测试点分解
测试点的获取原则
第一类：通过需求测试中的输入、输出、约束、限制，给出对应验证内容（功能验证）
第二类：针对各功能间的顺序、交互项，给出对应验证内容（功能业务验证）
第三类：充分覆盖需求，包含隐形需求，比如异常情况测试（如中断异常、fifo反压异常、握手信号异常、memory读写异常、置复位异常等），最大性能测试等；

## Slide 4: 测试点分解
测试点的特性和分类
根据测试点的属性，可以从以下维度进行分解：
时钟、复位功能点；变频、复位生效、解除、频繁复位等；
常规功能点；规格文档中提取的功能点；
性能点；规格文档中提及的一些性能参数；
异常功能点；异常情况对DUT的冲击，评估系统的健壮性、可恢复性及灾难等级评估等；

## Slide 5: 测试点分解
为什么要做测试点分解
让验证人员对待测功能点集合有一个准确无误的认知，在测试点评审阶段对认知的错误及时纠正；
对验证内容有一个清晰的掌握，从而能够合理制定验证计划，避免窝工；
为验证出口条件做好准备，功能覆盖率100%需要提前对功能点做好分解；
便于确定验证进度，合理安排验证时间；

## Slide 6: 测试点分解
测试点相关的概念之验证规格
首先明确下，测试点的入口条件为：
详细设计文档、概要设计文档（可选）、需求说明文档、需求分析文档（可选）
根据芯片设计的流程，需求说明文档会最先形成并冻结，随后是详细设计文档，个别公司在这两者之间还会有一个总体设计文档的环节。

## Slide 7: 测试点分解
测试点相关的概念之测试用例
定义：是为特定的目的而设计的一组测试输入、执行条件和预期的结果，体现测试方案、方法、技术和策略。
主要元素：测试环境、测试输入数据、测试执行步骤、测试预期结果；
高质量用例具备的特点：正确性，完整性（涵盖功能、性能、压力等），准确性，清晰、简洁，可重用性，可维护性（根据需求更新、增加、删除）；
测试用例设计原则：基于测试方法（不同的测试方法）、基于测试需求（单元、集成、配置项目测试）、兼顾测试充分性和效率、测试用例代表性、测试结果的可判定性

## Slide 8: 测试点分解
测试点相关的概念之功能覆盖率
功能覆盖率（Function Coverage）是属于黑盒测试范畴内的，在实际测试中，涉及到的覆盖率一般都是结构化覆盖率，与黑盒相关的覆盖率比较少。
功能覆盖中最常见的是需求覆盖，其含义是通过设计一定的测试用例，要求每个需求点都被测试到。
其公式是需求覆盖 ＝ （被验证到的需求数量）/（总的需求数量）
在黑盒测试中还有一个覆盖叫接口覆盖（或者称为入口点覆盖），要求通过设计一定的用例使得系统的每个接口被测试到。
由于黑盒测试把被测系统理解为一个黑盒，测试时，输入测试数据，然后判定输出结果是否与期望结果一致。根据这个可以得到输入数据的覆盖情况，即通过设计一定的用例，要求每种数据情况都被测试到。

## Slide 9: 测试点分解
测试点相关的概念之功能覆盖率
功能覆盖率是基于验证计划而设计的。当功能覆盖率高，而代码覆盖率低的时候，验证计划不够完备。反之，检查设计是否完整的实现了所有的功能。
当前主流功能覆盖率收集方法：covergroup（详见covergroup章节）

## Slide 10: 测试点分解
测试点分解的原则之等价类划分
等价类划分就是把程序的输入域划分成若干部分，然后从每部分选取少量的具有代表性的数据作为测试用例。
无效等价类：不合理的、无意义的输入数据结婚，验证程序处理意外数据的能力
有效等价类：有意义的输入数据的集合，检验程序是否实现了规格说明总的功能和性能
等价类划分方法：按区间划分、数值划分、数值集合划分、限制条件和规则划分

## Slide 11: 测试点分解
测试点分解的原则之边界值法
选取等于、刚刚大于、刚刚小于边界的值作为测试数据
基本思想是在最小值、略高于最小值、正常值、略低于最大值和最大值等处取值

## Slide 12: 测试点分解
测试点分解的原则之因果图表法
将判定表的每一列作为依据，设计测试用例。检查输入条件的各种组合情况

## Slide 13: 测试点分解
测试点分解的原则之流程图法
部分功能点，比如来自调度器设计文档的功能点，条件分支较多，流程设计实现较复杂，仅靠文字描述很难理清，或者很难保证测试点分解的完备性，此时可将设计方案中的功能点，以流程图的方式呈现，并根据该流程图对该功能点进行测试点分解。

## Slide 14: 测试点分解
测试点分解的原则之错误推测法
进行错误的操作，验证程序是否对出错的场景和情况有些应对能力，来选择测试用例数据
推测法主要依赖于经验、直觉来做出简单的判断甚至是猜测，给出可能存在缺陷的条件，场景等，生产对应的测试点；
exp:可能有些设计人员没考虑全反压的情况，在测试点分解时可增加接口上的反压测试，可通过force一定时间的full或afull信号，观察逻辑处理情况;

## Slide 15: 测试点分解
测试点分解的原则之场景分析法
通过描述的业务流程，设计用例来列出不同业务场景，作为测试用例的测试数据
基本流：主要是功能的正常操作流程
分支流：需要程序做非法判断处理的

## Slide 16: 测试点分解
测试点分解的原则之随机变量法
对于耦合性极弱的一系列功能点，采用随机的测试方式，在每次运行测试用例之前或过程中，改变这些功能点的组合值，撞击不同的corner case；
对于耦合性较强的功能点，可采用定向+随机变量的策略进行覆盖；
对于耦合性极强的功能点，则通过定向+异常测试的策略进行覆盖；