## Slide 1: 断言
深思创芯科技有限公司
武长春
2021-05-10

## Slide 2: 断言
什么是断言？
断言主要用来验证设计的行为，是设计的属性的描述。
具体为：
如果一个在仿真中被检查的属性不像我们期望的那样表现，那么这个断言失败；
如果一个被禁止在设计中出现的属性在仿真过程中发生，那么这个断言失败；
一条断言可以是：
嵌入的一条检查语句
被绑定到设计单元，可以在特定条件或事件序列的故障上生成警告或错误。

## Slide 3: 断言
为何使用sva断言？
断言实现的检测功能，verilog或者systemverilog都可以实现，但是代码量会显著增加；

## Slide 4: 断言
断言一般写在哪里？
断言一般跟在RTL代码后面，比如：

## Slide 5: 断言
断言在仿真器中的执行顺序？
表达式求值：在active阶段和reactive阶段之间执行；
评估：在reactive阶段评估属性成功或失败；

## Slide 6: 断言
断言的作用是？
（1）检查特定条件或事件序列的发生；
（2）提供功能覆盖（functional coverage） ；

## Slide 7: 断言
断言有哪些种类？
即时断言（Immediate Assertions）
即时断言在当前仿真时间检查条件，基于事件的变化，表达式的计算就像verilog中的组合逻辑赋值，是立即计算的，不是时序相关的。
并发断言（Concurrent Assertions）
并发断言基于时钟周期，在时钟边沿根据变量的采样值计算表达式。可以认为是一个连续运行的模块，为整个仿真过程检查信号，所以需要在并发断言内指定一个采样时钟。

## Slide 8: 即时断言
即时断言在哪里执行？
即时断言必须放在过程块运行，具体为：
Verilog：
initial 过程块、always 过程块
Systemverilog：
always_comb过程块、always_latch过程块、always_ff过程块
task过程块、function过程块

## Slide 9: 即时断言
即时断言示例1：
0时刻点：always_comb启动，第一行打印；
1时刻点：a、b同时变化，always_comb启动，但断言失败，打印第二行；
2时刻点：a=1，b=0，always_comb再次启动，打印第三行；
3时刻点：断言成功，打印最后一句；

## Slide 10: 即时断言
即时断言示例2：
推荐的代码风格：
添加else分支，打印警告或者错误信息；

## Slide 11: 并发断言
功能覆盖率如何收集？
并发断言只有在时钟沿才会执行；
可以在过程块、module、interface和program块内定义并发断言；
并发断言的通用格式为：
断言名：assert property (判断条件);

## Slide 12: 并发断言
并发断言示例1：
要验证这样一个属性：“当时钟clk的上升沿到来时，检测信号a是否为高电平。”

## Slide 13: 并发断言
并发断言示例2：
要验证这样一个属性：“每个clk的上升沿到来时，若检测信号a是高电平，那么2个周期后b也应该是高电平。”

## Slide 14: 断言进阶：sequence&property
sequence：
在任何设计模型中，功能总是由多个逻辑事件的组合来表示。
这些事件可以是同一时钟沿下，简单的布尔表达式，也可以是几个时钟内的求值事件。
Sva用“sequence”来表示这些事件。
Property：
许多序列可以有序地组合起来生成更复杂地序列，SVA使用关键词“property”来表示这些复杂的有序行为。

## Slide 15: 断言进阶：sequence&property
SVA建立顺序：
PS：除了右图的四个步骤，还需增加一个覆盖的步骤，即：cover属性，用于收集断言覆盖率；

## Slide 16: 断言进阶：sequence&property
Sequence示例1：
逻辑值检测
考虑前面并发断言示例1，改为由序列实现：序列s1检查信号“a”在每个时钟上升沿都为高电平，如果信号a在任何一个时钟上升沿都不为；

## Slide 17: 断言进阶：sequence&property
Sequence示例2：
边沿检测
分别检测信号a的上升沿、下降沿、保持不变的场景；

## Slide 18: 断言进阶：sequence&property
Sequence示例2：
运行结果（部分）：

## Slide 19: 断言进阶：sequence&property
Sequence示例3：
逻辑关系
每个时钟上升沿，检测信号a或信号b是高电平的场景，如果两个信号都是低电平，断言失败；

## Slide 20: 断言进阶：sequence&property
Sequence示例4：
检查时序关系的序列
每个时钟上升沿，若检测到信号a是高电平，那么信号b应该在两个时钟周期后为高电平的场景；

## Slide 21: 断言进阶：sequence&property
Sequence示例5：
剥离时钟的序列
每个时钟上升沿，若检测到信号a是高电平，那么信号b应该在两个时钟周期后为高电平的场景；
“在property的定义中指定时钟，并保持sequence独立于时钟，是一种良好的编码风格，可以提高基础序列的可重用性。”

## Slide 22: 断言进阶：sequence&property
Sequence示例6：
禁止的属性
每个时钟上升沿，若检测到信号a是高电平，那么信号b应该在两个时钟周期后不应该为高电平的场景；
关键词“not”表示属性应该永远不为真。

## Slide 23: 断言进阶：蕴含
蕴含：
（1）右图中，property p6在每个时钟上升沿寻找序列的有效开始。即，每个时钟上升沿，判断信号a是否为高电平。
（2）如果a在任何时钟上升沿都不是高电平，检查器都将产生一个错误信息。
（3）这个错误信息只表明没有得到检查器的有效起点，在一段时间内会大量堆积。
（4）为了规避这种错误，定义某种约束，在检查的起始点无效时忽略这次检查，这就是蕴含。

## Slide 24: 断言进阶：蕴含
蕴含：
蕴含（implication）等效于一个if_then结构。
蕴含的左边叫做“先行算子”（antecedent），右边叫做“后续算子”（consequent）。
先行算子是约束条件，当先行算子成功时，后续算子才会被计算。
如果先行算子不成功，那么整个property就默认地被认为成功，这叫做“空成功”（vacuous success）。
蕴含结构只能被用在property定义中，不能在sequence中使用。
蕴含可以分为两类：交叠蕴含（overlapped implication）和非交叠蕴含（Non-overlapped implication）。

## Slide 25: 断言进阶：交叠蕴含
交叠蕴含：
交叠蕴含用符号“|->”表示。
如果先行算子匹配，在同一个时钟周期计算后续算子表达式。
交叠蕴含示例1：
在给定的时钟上升沿，检查信号a，若a为高电平，信号b在相同的上升沿也必须为高电平。
a=0,b=*:空成功；
a=1,b=1:真正的成功；
a=1,b=0:失败；

## Slide 26: 断言进阶：非交叠蕴含
非交叠蕴含：
非交叠蕴含用符号“|=>”表示。
如果先行算子匹配，在下一个时钟周期计算后续算子表达式。
非交叠蕴含示例1：
在给定的时钟上升沿，检查信号a，若a为高电平，信号b在下一时钟的上升沿也必须为高电平。
a=0,b=*:空成功；
a=1,b=1:真正的成功；
a=1,b=0:失败；

## Slide 27: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
后续算子带固定延迟
在给定的时钟上升沿，检查信号a，若a为高电平，信号b在两个时钟后的上升沿也必须为高电平。

## Slide 28: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用序列作为先行算子
在给定的时钟上升沿，检查信号a、b，若a、b都为高电平，信号c在1个时钟后的上升沿也必须为高电平，信号d在两个时钟周期后应为低电平。
假设clk1检测到a&&b=1，clk2检测到c=1，clk4检测到d=0，则断言成功；

## Slide 29: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
带时间窗口的断言
在给定的时钟上升沿，检查信号a、b，若a、b都为高电平，信号c在随后的1~3个时钟窗口内的上升沿为高电平。
假设clk1检测到a&&b=1，clk2~clk4任意一个或多个时钟周期检测到c=1则断言成功；

## Slide 30: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
带时间窗口的断言（先行算子与后续算子时间窗口有重叠）
在给定的时钟上升沿，检查信号a、b，若a、b都为高电平，信号c在随后的0~2个时钟窗口内的上升沿为高电平。
假设clk1检测到a&&b=1，clk1~clk3任意一个或多个时钟周期检测到c=1则断言成功；

## Slide 31: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
无限时间窗口的断言
用$定义，时序没有上限，检查器不停地检查表达式是否成功知道仿真停止。会对仿真性能产生巨大负面影响。
在给定的时钟上升沿，检查信号a，若a为高电平，信号b在下一时钟周期往后最终将为高，信号c在信号b为高地时钟周期往后最终将为高电平。

## Slide 32: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用参数的断言
在给定的时钟上升沿，检查信号a，若a为高电平，信号b在三个时钟周期后为高电平。

## Slide 33: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用形参的断言
在给定的时钟上升沿，检查信号x1是否为上升沿，若是，两个周期后应该出现x2的上升沿。

## Slide 34: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用嵌套蕴含的断言
右图两个断言等价

## Slide 35: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用选择运算符的断言
在给定的时钟上升沿，检查信号a，若a为高电平，信号d=b，否则d=c。

## Slide 36: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用$past的断言
Sva提供了一个
内嵌的系统任务“$past”,它可以得到信号在几个时钟周期之前的值。默认情况下提供前一个时钟周期的值。
在给定的时钟上升沿，检查信号c，d，若c&&d 为高，则两个周期前的信号a&&b 应该为高。

## Slide 37: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用$past的断言
$past 构造可以由
一个门控信号控制。比如，在时钟沿只有当门控信号为真时才检查后续算子。
在给定的时钟上升沿，检查信号c，d，若c&&d 为高，此时检查两个周期前的e，在e=1的情况下，信号a&&b 应该为高。
波形见下页。

## Slide 38: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用$past的断言
上面例子的波形

## Slide 39: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用重复运算符
的断言
场景：
信号a在时钟上升沿跳变为高电平，接着从下一个时钟周期起，信号b连续三个时钟周期为高，然后下一个时钟周期c为高。
常规写法如右图所示：

## Slide 40: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用连续重复运算符
的断言
接上页：
采用连续重复运算符
Signal or sequence[*n]
信号的每次匹配之间都有一个时钟周期的默认延迟；

## Slide 41: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用连续重复运算符
的断言
场景：
信号a在时钟上升沿跳变为高电平，接着从两个时钟周期后起，信号b连续三个周期为高，然后再过两个时钟周期c为高，下一个时钟周期，c为低。

## Slide 42: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用连续重复运算符
的断
上例波形

## Slide 43: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用序列连续重复
运算符的断言
场景：
信号a在时钟上升沿跳变为高电平，接着从两个时钟周期后起，序列（b##2c）连续三个周期为高，然后再过两个时钟周期d为高。

## Slide 44: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用序列连续重复
运算符的断言
上例波形：PS：序列之间默认是有1个周期间隔的；

## Slide 45: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用带延迟窗口
序列连续重复
运算符的断言
场景：
信号a在时钟上升沿跳变为高电平，接着从两个时钟周期后起，序列（b##[1:4]c）连续出现三个周期，然后再过两个时钟周期d为高。

## Slide 46: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用带延迟窗口序列连续重复
运算符的断言
上例波形：PS：序列之间默认是有1个周期间隔的；

## Slide 47: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用可能性运算符和连续
重复运算符的断言
场景：
信号a在时钟上升沿跳变为高电平，接着从两个时钟周期后起，信号b在信号c为高之前，至少拉高1个周期。
波形沿用上例。

## Slide 48: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用跟随重复运算符的断言
场景：
信号a在时钟上升沿跳变为高电平，接着从下一个时钟周期起，信号b任意周期间隔内，累计三个时钟周期为高，然后下一个时钟周期c为高。
使用跟随重复运算符如右图所示：
Ps：第三个b为高检测成功后，下一周期c应为高才能成功；

## Slide 49: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用非重复运算符的断言
场景：
信号a在时钟上升沿跳变为高电平，接着从下一个时钟周期起，信号b任意周期间隔内，累计三个时钟周期为高，然后后面任意时钟周期c为高。
使用非连续重复运算符如右图所示：
Ps：第三个b为高检测成功后，后面任一周期c为高即可成功；

## Slide 50: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用非重复运算符的断言
上例波形
PS：为增强理解，本case仿真时间从25clk延长至45clk，因此匹配数量等与前面例子截图有区别。

## Slide 51: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用and的断言
两个序列通过and逻辑组合；
当两个序列都成功时整个property才成功。
两个序列必须具有相同的起始点，但是可以有不同的结束点。
检验的起始点是第一个序列成功时的起始点；

## Slide 52: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用and的断言
上例波形

## Slide 53: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用intersect的断言
两个序列通过intersect逻辑组合；
当两个序列都成功时整个property才成功。
两个序列必须具有相同的起始点，也必须有同的结束点，换句话说，两个序列长度必须相等。
波形同上例；

## Slide 54: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用intersect的断言
检测a为高后，b为高，最后c为高的序列；
通过带1[*2:5]的intersect运算符来限定在2~5个周期内完成检测；

## Slide 55: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用or的断言
两个序列通过or逻辑组合；
当两个序列中任一个成功时整个property就成功。
波形同上例；

## Slide 56: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用first_match的断言
使用了逻辑运算符的两个序列，在检查窗口内，可能出现同一个检查具有多个匹配的情况；
First_match构造可以确保只用第一次序列匹配，而丢弃其他匹配；
当多个序列被组合到一起，其中只需时间窗内的第一次匹配来检验属性剩余的部分时很有用；

## Slide 57: 断言进阶：蕴含
a ##1 b | c ##2 d
a ##2 b | c ##3 d
a ##3 b | c ##4 d
a ##4 b | c ##5 d
a ##5 b

## Slide 58: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用throughout的断言
在检验序列的整个过程中，某个条件必须一直为真。
蕴含只在时钟沿检验前提条件一次，然后就开始检验后续算子部分，因此它不检查先行算子是否一直保持为真。

## Slide 59: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用within的断言
Within构造允许在一个序列中定义另一个序列。
Seq1 within seq2
Seq1在seq2的开始到结束的范围内发生，seq1的起始点被seq2包含。

## Slide 60: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用内建系统函数的断言
$onehot(expression)：检验表达式满足“one-hot”，在给定的时钟沿，表达式只有一位为高；

## Slide 61: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用内建系统函数的断言
$onehot0(expression)：检验表达式满足“zero one-hot”，在给定的时钟沿，表达式只有一位为高或者没有任何位为高；

## Slide 62: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用内建系统函数的断言
$isunknown(expression)：检验表达式是否有任何位为x或z；

## Slide 63: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用内建系统函数的断言
$countones(expression)：检验表达式中为高的位的数量；

## Slide 64: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用disable的断言
如果一些条件为真，我们不想执行断言检验。
比如在复位
有效情况下，
不执行。

## Slide 65: 断言进阶：蕴含
蕴含示例：
使用if/else的断言
如果一些条件为真，我们不想执行断言检验。
比如在复位
有效情况下，
不执行。